Specification of UCSC p-type detector:

HFWS 7/1/2005

Footprint:		6.2 cm x 1.2 cm

Pitch: 			80 um

Implant width: 	20 um

Metal width:		24 um

Isolation:		Moderated p-spray 30 um ( alt. 30 um p-stop / 40 um poly?)

p-implants:		Atoll?

Biasing Resistors:	Polysilicon 1 M

Bias ring width:	50 um

Distance to ctr bias:	100 um

# of Guard rings: 	1

Guard ring width:	50 um

Distance to ctr bias:	100 um

Distance to edge:	700 um

Edge implant:		?

Number of strips:	128

Active width:		128*80 um = 1.024 cm

Width:			127*80 + 200+200+1400= 1.196 cm

Active Length: 	6.0 cm (2 x 3 cm divided by bias ring)

Total length:		6.2 cm

Pads			Staggered, 6 double rows

Ctr bias line width:	50 um

# Text boxes

Bonding pads:

Bias ring:

Bias resistor: